## Slide 1: 增加实现I型指令

## Slide 2: 实验过程
1. 分析指令，确定复用部分和需要增加的硬件功能；
2. 设计数据通路和控制逻辑；
3. 用Verilog 语言实现设计。

## Slide 3: 指令格式
指令格式 | 描述 | 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 0
 |  | op(6位) | rs(5位) | rt(5位) | imm(16位)
addi rt, rs, imm | GPR[rt] ←GPR[rs] + sign_extend(imm) | 001000 | rs | rt | imm
addiu rt, rs, imm | GPR[rt] ←GPR[rs] + sign_extend(imm) | 001001 | rs | rt | imm
andi rt, rs, imm | GPR[rt] ←GPR[rs] & zero_extend(imm) | 001100 | rs | rt | imm
ori rt, rs, imm | GPR[rt] ←GPR[rs] ¦ zero_extend(imm) | 001101 | rs | rt | imm
lui rt, imm | GPR[rt]←{imm，016 } | 001111 | 0 | rt | imm

## Slide 4: 和R型指令比较分析
指令格式： I型指令和R型指令的格式不同；
指令功能：指令执行流程相同，取指→ →运算→写回运算结果。
复用：取指，GPR读，ALU，GPR写。
增加：立即数扩展功能；ALU增加lui指令的功能；
增加立即数为ALU的操作数2 ；增加rt为GPR的写寄存器。
读源操作数
立即数扩展

## Slide 5: ※多路选择器
当一个端口有多个输入时，需要在其前面增加多路选择器。
多路选择器根据控制信号确定具体情况时端口接哪个输入。

## Slide 6: 数据通路